## Slide 1: 本學會建置品質檢驗師 認證（CQI）事宜探討
喬 凡
2022.05.10

## Slide 2: 目 錄
壹、美國品質協會品質檢驗師認證（CQI）簡介
貳、新加坡品質學院CQI訓練內容
叁、馬來西亞CQI訓練內容
肆、美國德州聖哈辛托學院品質檢驗員認證 (CQI)課程
伍、本學會建置品質檢驗師認證（CQI）問題探討
陸、建議事項

## Slide 3: 壹、美國品質協會（ASQ） 品質檢驗師認證（CQI）簡介
目 錄
1.前言
2.CQI認證對專業能力之保證
3.ASQ對CQI專業能力的最低期望
4.認證考試規定
5.CQI考題重點內容

## Slide 4: 前言
ASQ的品質檢驗師認證（CERTIFIED QUALITY INSPECTOR，CQI），對個人而言，可增進產品檢驗的專業知識、技術和能力。
在亟需專業勝任品質檢驗工作的現代企業中，具有CQI人員必定會有較高的薪資，以及有資格謀求更好的職位。

## Slide 5: CQI認證對專業能力之保證
(1)廣泛的技術數學的應用，包括代數、幾何、三角、測量系統和各種編號方法之間的轉換。
(2)能夠識別、選擇和使用量具和儀器。
(3)檢驗過程使用GD & T（「幾何尺寸與公差」國際標準）和可追溯性，以及執行非破壞性、無損、功能測試和硬度測試等測試方法的應用。
(4)瞭解如何使用基本統計、統計程序控制（SPC）、製程能力分析（Cp、Cpk、Pp、Ppk），以確保品質保證工作能適切的進行。
(5)品質審核、品質工具/技術，和解決問題的工具，如計畫-做-檢查-行動 (PDCA) 的全面概述定義、衡量、分析、改進、控制（DMAIC）和失效模式和影響分析 (FMEA)。

## Slide 6: ASQ對CQI專業能力的最低期望
(1)必須知道品質基本的術語、定義和概念。
(2)必須知道基本的統計術語和技術、如何繪製數據圖表以及如何識別失效（控）狀況。
(3)必須瞭解PDCA的定義與團隊觀念（team concept）。
(4)必須瞭解量測種類、量測術語和不同類型的量測儀具。
(5)必須知道準確度和精密度之間的差異，並能夠選用適當的量測工具和技術。
(6)必須知道如何使用表面平板設計配置進行測量。
(7)必須能夠確認／識別檢驗的錯誤，並啟動解決作法。
(8)必須有基本的量測儀器校正（準）知識。
(9)必須能夠閱讀和解讀藍圖，並瞭解關鍵、主要和次要品質特性的定義。

## Slide 7: ASQ對CQI專業能力的最低期望
(10)必須具有ASME Y14.5M（美國機械工程師學會「確定尺寸與確定公差」標準）的一般知識、GD＆T（「幾何尺寸與公差」國際標準）的工作知識，以及必須瞭解X、Y、Z座標系。
(11)必須能夠使用檢驗規劃工具，並執行產品稽核、確定批次的樣品量、隨機取樣。
(12)必須具有測試方法的知識。
(13)必須能夠識別和提報不合格物件。
(14)必須瞭解可追溯性（產品、材料和校正）。
(15)必須具備基礎數學運算的充足知識與執行測量轉換，以及能夠解出Ｘ值，以及度、分、秒加減法的能力。

## Slide 8: 認證考試規定－ CQI人員資格限制
A.兩年的機械檢驗或相關領域的在職經驗（工作經驗必須是全職的，有薪酬的）。
B.若是沒有高中文憑或GED訓練，則須增加有三年相關的在職工作經驗。（美國以外的教育機構的學位或文憑必須等同於美國教育機構的學位）

## Slide 9: 認證考試規定－考試方式
A.每個認證考生都必須通過考試，該考試由衡量知識體系須理解的多項選擇題材所組成。
B.計算機方式CQI考試：是單一答案的選考題，110個問題，四個半小時的考試，僅提供英語。100個問題得分，10個沒有打分。
C.紙和鉛筆方式CQI考試：是單一答案的選考題，100個問題的四小時考試，僅提供英文。
D.所有考試都是開放的，每位參與者可以攜帶自己的參考資料和計算機。

## Slide 10: CQI考題重點內容
ASQ所公布相關的CQI認證的考題重點內容細節之外，還在每項細節附帶指出該主題所測試問題的複雜性等級。這些等級的劃分是基於 “認知水平”（依據Bloom的分類學，2001年）而編訂，從最單純到最複雜的排序為：記憶、理解、應用、分析、評估、創意等六個層級。（六個層級的較詳細說明，如附件一）

## Slide 11: CQI考題重點內容－六個層級的較詳細說明
(1)記憶（REMEMBER）
能夠記住或認識術語、定義、事實、想法、材料、圖案、序列、方法、原則等（另外通常被稱為認出、回記或熟記知識）。
(2)理解（UNDERSTAND）
能夠閱讀和理解描述、通訊、報告、表格、圖表、方向、法規等。
(3)應用（APPLY）
在與工作有關的情況下，能夠應用構想、程序、方法、公式、原則、理論等。
(4)分析（ANALYZE）
能夠將資訊分解成它的組成部分，並識別出彼此之間的關係，以及它們是如何被組合在一起的。能夠識別次要因素或是來自複雜情況的顯著性數據。
(5)評估（EVALUATE）
經由使用適當的準則去預估準確性、有效性、經濟效益等，對有關於所建議構想、解決方案的價值，能夠做出判斷。
(6)創意（CREATE）
能夠將零件或元件集合一起，例如有一個新方法所作出的圖樣或架構比以往來的清楚，以及從複雜組合的資料、訊息中，能夠鑑別出適合作為進一步檢整運用的，或是從經證實的推論，能予以取用。

## Slide 12: CQI考題重點內容權重
(1)技術數學（20題）：
基礎商用數學、基本代數、基本幾何、基本三角學、量測系統、數值轉換。
(2)計量（Metrology）（30個問題）
一般量具和測試儀器、特殊量測儀具和應用、量測儀具的選擇／處理和使用、平台工具和技術、特殊檢驗設備、校正 、測量系統分析。
(3)檢驗與測試（30題）
藍圖，繪圖，幾何尺寸和容差（GD＆T）、抽樣、檢驗計劃和程序、測試方法、測試設備軟件 。
(4)品質保證（20個問題）
基本統計和應用 、統計製程管制（SPC） 、品質改進、品質稽核、品質工具和技術、解決問題的工具和持續改進技術、資源。

## Slide 13: 技術數學（20題）
A.基礎商用數學：
使用加法、減法、乘法、分數、除法和小數、平方、平方根等方法，以解決基本的商用數學問題。使用截短或四捨五入方式，以獲得有效性的正數和負數的數字。＜應用＞
B.基本代數：解決或簡化一階和單一變量方程式。＜應用＞
C.基本幾何：計算一般參數，例如面積、圓周、周長、和基本幾何形狀之體積。計算互補和輔助角度。＜應用＞
D.基本三角學：計算角度和長度所使用的三角函數如正弦、餘弦、正切和畢式定理。＜應用＞
E.量測系統：英系和國際公制量測系統（SI）之間的單位轉換，如英寸到微英寸、升到夸脫、米至毫米等。＜應用＞
F.數值轉換：使用各種數字顯示方法（例如科學記法、小數和分數），以及這些系統之間的轉換值。

## Slide 14: 計量（Metrology）（30個問題）
A.一般量具和測試儀器
1) 可變量具：識別和使用變量量具，包括測微計、卡尺、千分錶、CMM（座標量測儀）、線性刻度。＜應用＞
2) 屬性量具：識別和使用屬性量具，包括螺紋規、漸進式環規、深淺規、半徑規。＜應用＞
3) 轉換量具：識別和使用量具（標準）轉換，包括小孔規、游標卡尺等。＜應用＞
4) 量測標度：描述和區分標度盤、數位和游標尺。＜記憶＞
B.特殊量測儀具和應用：
識別並使用下列基本量測工具和器件：＜記憶＞
1) 電子量測儀器：示波器、萬用表、高溫計等
2) 自動量測器具：機器視覺、超音波、X射線、雷射光等
3) 氣動量測器具：空氣柱、探針、環等量具。

## Slide 15: 計量（Metrology）（30個問題）
C.量測儀具的選擇、處理和使用
1) 量測儀具選擇：
根據被測量的特性或特徵、適用的公差和準確度，以及量測儀器的功能與解析度，選擇適當的量測儀具。並確定測量的類型是否應該是屬於直接、差異（比較）或轉換的方式。 ＜應用＞
2) 量測儀具處理、保存和儲存：
識別和應用各種能清潔、處理和存儲量測儀具的方法。＜應用＞
3) 量測儀具的互聯性：
識別並使用方法，以建立相關性量測儀具之間的配合使用，例如量具對量具、人工對自動化流程。＜應用＞
D.平台工具和技術
1) 平台設備：
選擇和使用高度規、V型塊、指示器等，用以量測各種類的特性。＜應用＞
2) 角度量測儀器：識別和使用量角器、正弦規、角規等。 ＜應用＞

## Slide 16: 計量（Metrology）（30個問題）
E.特殊檢驗設備
1) 質量測量
描述和應用重量計（砝碼）、天平和秤。＜應用＞
2) 處理測量
描述和應用測平儀、紋路比較器（fingernail comparators）等。 ＜應用＞
3) 形狀和輪廓測量
描述和應用機械比較器、真圓度測試、精密轉軸、輪廓描跡器。＜應用＞
4) 光學設備
描述和應用光學比較器（量測儀）、光學玻璃片、顯微鏡等。＜應用＞
5) 數位視覺系統
定義和描述使用數位相機、內嵌式光學傳感器和其他產品檢驗所須的數位系統。 ＜記憶＞
6) 坐標測量儀器（CMM）
描述CMM的優缺點與x、y、z軸的基本操作。描述它對於定位功能基準點、目標點和區域，和孔位的局限性。 ＜理解＞

## Slide 17: 計量（Metrology）（30個問題）
F. 校正（準）
1) 校正系統
描述精準度校正系統的原理和目的，包括訂定校正週期的重要性，識別和使用基本精準度追溯和鑑定方法，例如記錄、標籤、識別碼等，用以控制校正設備精準度。 ＜應用＞
2) 校正標準
描述標準精準度的追溯層級，如何從工作標準追溯到國際標準。＜記憶＞
3) 設備追溯性
描述對標準精準度追溯證件需求的必要性。＜記憶＞
4) 量具校正環境
描述環境狀況對量具精準度校正的影響，例如可以正確執行校正工作所需的環境溫度、濕度、振動和量具的清潔性等。 ＜應用＞
5) 校正偏離的影響
描述偏離校正的儀器，對發生產品接收問題以及在此狀況所採取補救行動的影響。＜應用＞

## Slide 18: 計量（Metrology）（30個問題）
G.測量系統分析
定義和描述以下內容MSA元素。＜記憶＞
1) 偏差
2) 穩定性
3) 準確度
4) 線性
5) 重複性和再現性（R＆R）學習

## Slide 19: 檢驗與測試（30題）
A.藍圖，繪圖，幾何尺寸和容差（GD＆T）
定義和解釋各種層次的工程圖：標題欄、公（容）差、變更或修訂欄、註記、規模和尺寸細節等。
1) 藍圖和工程圖
定義和解釋各種層次的工程圖：標題欄、公（容）差、變更或修訂欄、註記、規模和尺寸細節等。＜應用＞
2) 術語和符號
定義和解釋繪製圖與產品規格或其它管制文件的細節。定義和使用各種來自ASME Y14.5M標準的術語和符號。 ＜分析＞
3) 定位和加償公差
從各種會製圖計算定位和加償公差。＜分析＞
4) 零件對準和基準結構
決定零件對準以及使用基準結構去設置。＜分析＞

## Slide 20: 檢驗與測試（30題）
B.抽樣
定義和解釋下列有關抽樣的術語。＜應用＞
1) 允收品質水準（AQL）
2) 隨機抽樣
3) 批量和樣本數
4) 允收數
5) 抽樣計畫

## Slide 21: 檢驗與測試（30題）
C.檢驗計劃和程序
1) 檢驗類型
定義和區分檢驗類型，例如進料、首件（第一件）、製程（過程）、最終等檢驗。＜應用＞
2) 檢驗誤差
識別潛在的檢查誤差產生原因，如偏差、疲勞、退化、分心等。＜應用＞
3) 產品追溯
識別有效方法用以追踪產品和材料，例如歷時管制、儲存壽命、先進先出（FIFO）。＜應用＞
4) 不合格材料鑑定
描述各種方法以鑑別不合格材料，例如標籤、標識和隔離。＜應用＞
5) 嚴重程度
定義和描述嚴重性程度等級（嚴重、重要、輕微等）並將其應用於產品特性和缺陷。 ＜應用＞
6) 不合格物件處置
描述處置方法包括重作、再加工、報廢、客戶放棄等，而由材料鑑審委員會（MRB）或其他權責機構做決定。＜應用＞

## Slide 22: 檢驗與測試（30題）
D.測試方法
在各種情況下，定義並使用下列方法： ＜應用＞
1) 非破壞檢測：X射線、渦電流、超音波、染料滲透劑、磁粉等。
2) 破壞性試驗：拉力、測力測試、墜落測試等。
3) 功能測試：張力、扭矩、洩漏測試和壓縮等。
4) 硬度測試：布氏硬度計、羅克韋爾硬度計、硬度計、和顯微硬度計。
E. 測試設備軟件
識別和描述基本工具（例如安全防護、功能檢查、比較檢測結果、識別屬性和參數），以用於確保測試設備軟件能充分和正確地執行它的預期功能。＜記憶＞

## Slide 23: 品質保證（20個問題）
A.基本統計和應用
1) 集中趨勢的量測
計算平均值、中位數和眾數。＜應用＞
2) 分散量測
計算範圍、標準差和變異數。＜應用＞
3) 比例量測
對各種數據資料集，計算百分比和比例量測。＜應用＞
4) 圖形顯示
定義、解釋和使用散布圖、理貨單、長條圖等，有效地顯示各種情況下的數據。＜應用＞
5) 常態分配
描述常態分佈的各種特點：對稱、鐘形曲線、集中趨勢等。 ＜理解＞

## Slide 24: 品質保證（20個問題）
B. 統計製程管制（SPC）
1) 一般和特殊變異原因
解釋變異原因之間的差異。藉著分析數據狀態（前進、趨勢、緊靠等），決定製程是否在統計製程管制中，並確認哪些動作必須回應。＜評估＞
2) 管制界限和規格界限
在SPC運作中，定義、描述和區分在這些界限（管制和規格界限）。＜應用＞
3) 變異圖表
識別特性和–R和–S管制圖的使用。 ＜應用＞
4) 屬性圖表
識別特性和p、np、c和管製圖的使用。 ＜應用＞
5) 製程能力分析
定義和區分Cp、Cpk、Pp and Ppk之間的學習，和確認其應用於各種類型數據。＜理解＞

## Slide 25: 品質保證（20個問題）
C.品質改進
1) 術語和概念
定義基本品質改進概念，例如缺陷檢測和預防、成本差品質、全面品質管理（TQM）、客戶的重要性滿意等。＜理解＞
2) 產品和製程
定義和區分產品和製程。描述產品設計、材料使用、製造過程和最終輸出的相互關係，以及在一個過程中的某單獨步驟對最終產品或整體系統的影響。 ＜理解＞

## Slide 26: 品質保證（20個問題）
D.品質稽核
1) 稽核類型
定義和描述各種型式的稽核，包括內部、外部、系統、產品、製程等。＜理解＞
2) 稽核程序
定義和描述各階段的稽核程序（規劃、執行和結案），包括稽核範圍、目的、所需資源、稽核時程、起始會議、訪談、資料收集、文件與記錄審查、結果分析、結案會議、稽核文件和記錄保存、改正措施驗證。＜理解＞
3) 稽核工具
定義和描述稽核表、日誌表、抽樣計劃的目的，以及記錄和文件審查前後的追踪。＜理解＞
4) 溝通工具和技術
定義和描述繪製圖、圖表、圖解的使用，以及其它幫助書面呈現和口頭表達，包括訪談技術和聆聽技巧。＜理解＞
5) 改正措施請求
從稽核可促進品質改進的觀點上，描述如何執行改正措施請求。＜理解＞

## Slide 27: 品質保證（20個問題）
E.品質工具和技術
定義並使用下列品質工具和技術：＜應用＞
1) 帕累托圖（Pareto charts），2) 因果圖 ，3) 流程圖 ，4) 管制圖 ，5) 檢核表 ，6) 散佈圖 ，7) 直方圖
F.解決問題的工具和持續改進技術
在各種情況下，描述並使用下列工具和技術：＜應用＞
1) 計劃、執行、查核、行動（PDCA）或計劃、執行、學習、行動（PDSA）循環週期。
2) 為減少浪費，學習精益工具：5S、防錯、價值流映射，以及學習精益觀念：經營法的改善（kaizen）、流通、招來吸引。
3) 六個西格瑪階段：定義、測量、分析、改進、管制（DMAIC）
4) 失效模式和效應分析 （FMEA）

## Slide 28: 品質保證（20個問題）
G.資源
1) 環境與安全支援
定義和使用各種有關個人和環境安全的資源：物質安全資料表（MSDS）、個人防護裝備（PPE）等。＜應用＞
2) 參考文件
識別和使用國家和國際標準（如ISO、ANSI、ASTM、QS）和客戶需求，作為企業主管用於保證產品品質所提供的過程和程序。＜應用＞
3) 技術報告
對用於診斷問題和溝通解決方案的技術報告，予以審查、分析和解釋。＜分析＞
4) 員工資源
描述員工的被授權，以及投入到專案小組或品質改進小組工作價值的方式。描述典型的團隊角色和責任：協調人、基本規則、專案或團隊章程等。描述團隊發展的四個階段：成型、動盪、規範、展現。＜記憶＞

## Slide 29: 貳、新加坡品質學院 CQI訓練內容

## Slide 30: 簡 述
★主旨：
為學員提供全面全面的質檢培訓。它的開發旨在表彰參與品質保證領域的非專業人員作為獲得的技能，並幫助他們公司的檢查系統做出貢獻。
★期間：
2 個工作日（週二和周四）| 晚上 7 點至晚上 10 點 | 2 個月 | 65 小時
★誰應該參加
工作與品質控制職能相關的檢查員、生產線領導和生產操作員，他們打算獲得進一步的知識和技能，以提升產品和服務的品質。
★入學要求
中三，6個月確認驗貨經驗；
小學6年級，3年檢驗經驗。

## Slide 31: 簡 述
★課程費用
會 員：S$ 1,359.44 非會員：S$ 1,618.38
需繳納 17.12 新元的註冊費和 214 新元的考試和認證費。 SDF 資金和 SkillsFuture 適用 所有費用均包含 7% GST
★評估方法
筆試——在課程結束後大約 4 週舉行

## Slide 32: 課程內容 一、品質工具/意識、檢查工具
品質簡介
檢驗/檢驗活動的類型
抽樣方案介紹
品質控制工具和技術
圖表的構建/應用
校正（準）系統

## Slide 33: 課程內容 二、檢驗工具
★機械
藍圖閱讀
檢查用手動工具
精密檢測設備
夾具
機械類型
★電子/電氣
電子符號：原理圖和佈局圖
電子元件：類型、規格和標識
手動工具測量和測試
示波器
PCB檢測

## Slide 34: 叄、 IRQAO馬來西亞CQI訓練內容
MALAYSIA GRIP PROGRAMME
Certification: Certified Quality Inspector – Accredited by IRQAO (International Registered of Quality Assessed Organization, UNITED KINGDOM)

## Slide 35: 前言
Date : 10, 11, 12, 18 &19 September2015
Location : De’Palma Hotel, Shah Alam
Fees : RM2900.00 - Cover by GOVERNMENT - 1 MALAYSIA GRIP PROGRAMME
Target group :
1. Open for employer registered or unregister with HRDF
2. Registered with SSM

## Slide 36: CQI訓練課程內容
共十二項

## Slide 37: 一、能夠定義和描述 CQI 和國際標準的重要性，了解 KANO 模型。
提供以下方面的理解和技能：
了解基本的品質術語、定義和概念
（Know basic quality terms, definitions, and concepts. ）
了解客戶需求的KANO模型
（Understand KANO model of customer requirements）
將 KANO 模型轉換為 3F（形式、擬合和功能）
（Translate KANO model to 3F (Form, Fit and Function) ）

## Slide 38: 二、能夠定義和描述品質的重要性 並了解 QAQC 的演變。 （含 認識三位品質大師哲學的技能）
主要在提供以下方面的理解和技能：
了解基本的品質保證和品質控制定義（Know basic quality assurance and quality control definition.）
了解 QAQC 是如何演變的
（Understand how QAQC evolved）
認識 3 位品質大師（戴明、朱蘭、克羅斯比）的哲學
（Recognised the philoshy of 3 Quality Guru (Deming, Juran, Crossby）

## Slide 39: 三、技能和能夠理解NC (Skill and able to understand NC)
提供對以下方面的理解和技能：開發 CTQ
開發 CTQ（Develop the CTQ）
識別不合格品（缺陷）（Identify nonconforming product (defects) ）
了解缺陷影響（Understand the defect Effect）
了解缺陷的原因（Aware on the cause of defects）

## Slide 40: 四、技能和能夠理解Con (Skill and able to understand Con)
了解品質管制的要素：包括：
了解不同類型的檢查方法
（Understand different type of inspection methods）
判斷檢查（Judgment Inspection）
信息檢查（包括自我和連續）
Informative Inspection (including Self and Successive)
源頭檢驗（Source Inspection）
錯誤改正（Error Proofing）

## Slide 41: 五、技能和能夠理解數學概念 （Skill and able to understand Mathematics concept）
提供對數學元素的理解：
（To provide understanding on the elements of Mathematics ）:
了解數據類型和檢查（Understand type of data and inspections）
識別可變數據的單位（Identify the unit for variable data）
基本統計和代數（Basic Statistic and Algebra）

## Slide 42: 六、制定抽樣品程序和計劃的技能 （Skill to develop procedure and plan for Sample）
提供對抽樣要素的理解
（To provide understanding on the elements of sampling）:
能夠使用檢驗計劃工具並進行產品審核； 確定批次的樣本量； 拉隨機樣本。
（Able to use inspection planning tools and perform a product audit; determine sample size for lots; pull random samples.）

## Slide 43: 七、制定幾何尺寸和公差的程序和計劃的技能 （Skill to develop procedure and plan for Geometric Dimensioning and Tolerancing.）
根據國際標準提供對幾何尺寸和公差元素的理解：
（To provide understanding on the elements of Geometric Dimensioning and Tolerancing based on international standard
能閱讀和解釋藍圖（繪圖）並了解關鍵、主要和次要特徵的定義。
（Able to read and interpret blueprints (drawing) and know definitions of critical, major, and minor characteristics. ）
提高ASME Y14.5M知識，GD&T工作知識，了解x、y、z坐標系。 （Improve knowledge of ASME Y14.5M, working knowledge of GD&T, and understand the x, y, z coordinate system. ）

## Slide 44: 八、為 Gsc 制定程序和計劃的技能 （Skill to develop procedure and plan for Gsc）
提供對校準要素的理解：
（To provide understanding on the elements of Calibration）
知道如何有效地使用正確的測量設備進行測量
（Know how to measure using correct measuring equipment effectively）
基本校準知識（Basic calibration knowledge. ）
了解準確度和精密度之間的區別，並能夠選擇合適的測量工具和技術（Know the difference between accuracy and precision and be able to select the appropriate measuring tools and techniques. ）
了解可追溯性（產品、材料和校準）
（Understand traceability (product, material, and calibration). ）

## Slide 45: 九、制定測量系統分析程序和計劃的技能 （Skill to develop procedure and plan for Measurement System Analysis）
提供對基於國際標準的測量系統分析要素的理解：
（To provide understanding on the elements of Measurement System
Analysis based on international standard ：）
能夠識別/識別檢查錯誤並啟動解決方案
（Able to identify/recognize inspection errors and initiate resolution.）
變量GRR的方法（Method for Variable GRR）
屬性GRR的方法（Method for Attribute GRR）

## Slide 46: 十、制定統計過程控製程序和計劃的技能 （Skill to develop procedure and plan for Statistic Process Contro）
根據國際標準提供對統計過程控制要素的理解：
（To provide understanding on the elements of Statistic Process
Control based on international standard
監控產品/過程穩定性（Monitor for product/ process stability）
理解能力概念（Understand the capability concept. ）

## Slide 47: 十一、制定檢查指令和計劃的程序和計劃的技能 （Skill to develop procedure and plan for Inspection Instruction and Plan）
根據國際標準提供對教學和計劃要素的理解
（To provide understanding on the elements of instruction and plan
based on international standard）
制定有效的檢查指導（Develop effective Inspection Instruction）
制定有效的檢驗計劃（Develop effective Inspection Plan）
制定有效的檢驗檢查表/表格（Develop effective Inspection check sheet/ form）

## Slide 48: 十二、制定分析和呈現數據的程序和計劃的技能 （Skill to develop procedure and plan for Analyse and present data）
根據國際標準提供對分析和呈現要素的理解
（To provide understanding on the elements of Analyse and
present based on international standard ）
分析和數據呈現（Analysis and data presentation）

## Slide 49: 肆、美國德州聖哈辛托學院 品質檢驗員認證 (CQI)課程
San Jacinto College
Central Campus 8060 Spencer Hwy Pasadena, Texas 77505
為期 3 天（24 小時）的課程包括課堂教學和小組討論，以及為您準備 ASQ 考試的樣本培訓材料。

## Slide 50: 品質檢驗員認證 (CQI)課程內容
1. 認證品質檢查員概述（ Certified Quality Inspector Overview）
o CQI 考試（CQI Exam）
o ASQ 道德規範（ASQ Code of Ethics）
o CQI 知識體系（CQI Body of Knowledge）
2. 技術數學 （Technical Mathematics）
o 基礎數學（Basic Math）
o 代數（Algebra）
o 基本幾何學 （Basic Geometry ）
o 角度和三角學（ Angles and Trigonometry）
o 測量系統和轉換（Measurement Systems & Conversions）

## Slide 51: 品質檢驗員認證 (CQI)課程內容
3.計量（Metrology
o 通用和特殊量具（ Common & Special Gages）
o 量具選擇和處理（Gage Selection and Handling）
o 專業檢測設備（Specialized Inspection Equipment）
4.校正（Calibration）
o 校準系統（Calibration Systems）
o 標準和設備可追溯性（Standards & Equipment Traceability）
o 校準環境（Calibration Environment）
o 測量特性和術語（Measurement Characteristics& Terms）
o R&R 研究（R&R Studies）

## Slide 52: 品質檢驗員認證 (CQI)課程內容
5. 藍圖閱讀（Blueprint Reading）
o 藍圖組件（Blueprint components）
o GD&T 術語（GD&T Terminology）
6.抽樣（Sampling）
o 特徵、抽樣計劃（Characteristics, Sampling Plans）
7.檢驗與測試（Inspection & Testing）
o 計劃和程序（Planning and Procedures）
o 測試方法（Testing Methods）

## Slide 53: 品質檢驗員認證 (CQI)課程內容
8.統計應用（Statistical Applications
o 基本統計（Basic Statistics）
o 統計過程控制（Statistical Process Control）
9.品質改進（Quality Improvement）
o 品質概念（Quality Concepts）
o 產品與流程（Products vs. Processes）
o 品質稽核（Quality Audits）
o 品質工具和技術（Quality Tools and Technique）

## Slide 54
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ技術數學 基礎商用數學、基本代數、基本幾何、基本三角學、量測系統、數值轉換。 | Δ提供對數學元素的理解 •了解數據類型和檢查 •識別可變數據的單位 •基本統計和代數 | Δ技術數學 基礎數學、代數、基本幾何學、角度和三角學、測量系統和轉換 | 
CQI訓練內容比較表

## Slide 55
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ計量 一般量具和測試儀器、特殊量測儀具和應用、量測儀具的選擇／處理和使用、平台工具和技術、特殊檢驗設備、校正 、測量系統分析。 | Δ知道如何有效地使用正確的測量設備進行測量、 •基本校準知識 •了解準確度和精密度之間的區別，並能夠選擇合適的測量工具和技術 •了解可追溯性（產品、材料和校準） | Δ計量 通用和特殊量具、量具選擇和處理、專業檢測設備 Δ校正 校準系統、標準和設備可追溯性、校準環境、測量特性和術語、R&R 研究 | 校正（準）系統
CQI訓練內容比較表

## Slide 56
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ檢驗與測試 藍圖，繪圖，幾何尺寸和容差（GD＆T）、抽樣、檢驗計劃和程序、測試方法、測試設備軟件 。 | Δ根據國際標準提供對教學和計劃要素的理解 •制定有效的檢查指導、檢驗計劃、檢驗檢查表/表格 Δ根據國際標準提供對幾何尺寸和公差元素的理解 •能閱讀和解釋藍圖（繪圖）並了解關鍵、主要和次要特徵的定義 •提高ASME Y14.5M知識，GD&T工作知識，了解x、y、z坐標系 Δ提供對抽樣要素的理解（能夠使用檢驗計劃工具並進行產品審核； 確定批次的樣本量； 拉隨機樣本。） Δ了解品質管制的要素：包括：判斷檢查、信息檢查（包括自我和連續） 、源頭檢驗、錯誤改正 | Δ藍圖閱讀（藍圖組件、GD&T 術語） Δ抽樣（特徵、抽樣計劃） Δ檢驗與測試（計劃和程序、測試方法） | Δ檢驗/檢驗活動的類型 Δ抽樣方案介紹 Δ圖表的構建/應用 Δ機械（藍圖閱讀、檢查用手動工、精密檢測設備、夾具、機械類型） Δ電子/電氣 •電子符號：原理圖和佈局圖 •電子元件：類型、規格和標識 •手動工具測量和測試 •示波器 •PCB檢測
CQI訓練內容比較表

## Slide 57
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ品質保證 基本統計和應用 、統計製程管制（SPC） 、品質改進、品質稽核、品質工具和技術、解決問題的工具和持續改進技術、資源。 | Δ提供以下方面的理解和技能： •了解基本的品質術語、定義和概念 •了解客戶需求的KANO模型，將 KANO 模型轉換為 3F（形式、擬合和功能） Δ提供以下的理解和技能： •了解基本品質保證和品質控制定義、QAQC 是如何演變 •認識 3 位品質大師（戴明、朱蘭、克羅斯比）的哲學 Δ提供對以下方面的理解和技能：開發 CTQ、識別不合格品（缺陷）、了解缺陷影響、了解缺陷的原因 Δ提供對基於國際標準的測量系統分析要素的理解 •能夠識別/識別檢查錯誤並啟動解決方案 •變量GRR的方法 •屬性GRR的方法 Δ根據國際標準提供對分析和呈現要素的理解（分析和數據呈現） Δ根據國際標準提供對統計過程控制要素的理解 •監控產品/過程穩定性 •理解能力概念 | Δ統計應用（基本統計、統計過程控制） Δ品質改進（品質概念、產品與流程、品質稽核、品質工具和技術） | Δ品質簡介 Δ品質控制工具和技術

## Slide 58: 伍、本學會建置品質檢驗師認證（CQI）問題探討

## Slide 59: 問題檢討
(1) 檢討ASQ對CQI認證題目重點內容，除了品質檢驗測試外，還包括有基本商用數學、量測儀具使用與校正、品質保證等，可以看出考試內容範圍涵蓋很廣。
(2) 經初步查閱本學會（中華民國品質學會）每年所辦品質相關的訓練班次中，有品質管理師、品質技術師、量測儀器檢校實務等三個班次課程內容，合起來有大部份可以涵蓋ASQ的CQI認證考試範圍。
(3) ASQ的CQI資格條件之一，要有兩年的機械檢驗或相關領域的在職經驗。可見ASQ的CQI略有偏機械檢驗專業的認證。
（4）本學會對特殊量測儀具和特殊檢驗設備（如 非破壞性檢驗、 光學設備、機器視覺、超音波、X射線、雷射光等）之教學，欠缺經驗與資源，若要建構我國CQI認證作業，則須待檢討補強。
（5）在國內建置CQI，須先要評估市場需求（企業界需求）。

## Slide 60: 重點問題－識別並使用特殊量測儀具
B.特殊量測儀具和應用：
識別並使用下列基本量測工具和器件：＜記憶＞
1) 電子量測儀器：示波器、萬用表、高溫計等
2) 自動量測器具：機器視覺、超音波、X射線、雷射光等
3) 氣動量測器具：空氣柱、探針、環等量具。

## Slide 61: 重點問題－識別並使用特殊檢驗設備
E.特殊檢驗設備
1) 質量測量
描述和應用重量計（砝碼）、天平和秤。＜應用＞
2) 處理測量
描述和應用測平儀、紋路比較器（fingernail comparators）等。 ＜應用＞
3) 形狀和輪廓測量
描述和應用機械比較器、真圓度測試、精密轉軸、輪廓描跡器。＜應用＞
4) 光學設備
描述和應用光學比較器（量測儀）、光學玻璃片、顯微鏡等。＜應用＞
5) 數位視覺系統
定義和描述使用數位相機、內嵌式光學傳感器和其他產品檢驗所須的數位系統。 ＜記憶＞
6) 坐標測量儀器（CMM）
描述CMM的優缺點與x、y、z軸的基本操作。描述它對於定位功能基準點、目標點和區域，和孔位的局限性。 ＜理解＞

## Slide 62: 陸、建議事項
一、ASQ在CQI認證所需量測儀器的知識中，對一般電性和化學的量測知識極其微少，感覺上美國ASQ的CQI是針對機械/物理領域的檢驗員所設定的。一般而言，既然是品質檢驗師的認證，除了商用數學、品質保證基本知識之外，對檢驗測試和量測儀具的知識範圍中，應該考量專屬性的領域，例如包括機械（幾何）、電機電子、物理、化學等。因此，建議國內若要執行品質檢驗師的認證，應該有全面的考量，例如CQI認證可分為機械/物理類、或是電機/電子類、化學類的品質檢驗師認證。

## Slide 63: 陸、建議事項
二、針對本學會對特殊量測儀具和特殊檢驗設備教學之問題，可考
量下列方式處置：
方式（一）：對特殊量測儀具和特殊檢驗設備教學以儀具/設備之分類、重要規格、功能、應用為主，而不作操作過程教學。
★此方式仍須要對特殊量測儀具和特殊檢驗設備熟悉的講師。
★所教學的儀器與設備以ASQ的CQI所含項目為主，亦可依據國內
市場需求訂定。
方式（二）：比照IRQAO馬來西亞CQI訓練內容對特殊量測儀具和特殊檢驗設備部分，不含在教學內容中。

## Slide 64: 參考資料：
美國品質協會（ASQ）網站資訊（www.asq.org/certification.）
(1)「Quality Inspector Certification CQI」＜https://asq.org/cert/quality-inspector＞
(2)「Certified Quality Inspector」
＜https://asq.org/cert/resource/pdf/certification/inserts/CQI%20Insert.pdf＞
(3)「American Society for Quality (ASQ) Certified Quality Inspector
Body of Knowledge (BOK)」
＜https://asq.org/cert/resource/pdf/certification/new-cqi-bok-2012.pdf＞
(4)「WHY BECOME A CERTIFIED QUALITY INSPECTOR?」
＜https://asq.org/cert/resource/pdf/certification/FactSheets/ CQI%20Fact%20Sheet.pdf＞

## Slide 65: CQI認證內容本學會相關班次課程內容大綱 品質技術師
1.基本統計。 2.管制圖與製程管制。 3.品質七手法。 4.抽樣檢驗實施與抽樣技術。 5.品管小組活動（品管團）、與提案改善。 6.品質標準化。 7.進料管制。 8.產品安全。 9.檢驗與測試。 10 .ISO 9000與ISO 14000系列。 11.品質成本品質稽核。

## Slide 66: CQI認證內容本學會相關班次課程內容大綱 品質管理師
建立品質標準、全面品質管理。 2.組織評估、組織架構、功能、內之溝通。 3.變更原動力對組織效應。 4.管理型態。 5.品質需要求與整體策略計畫。 6.變異理論、量化指標與目標。 7. 品質原則與政策資源之設計規劃。 8.顧客型態顧客期望。 9.管理與衝突解決。 10.專案管理規劃、分析。 11執行。 12.持續改進、工具。 13 .趨勢分析、衡量事項。 14.人力資源管理。 15.工具、專案個案申論研

## Slide 67: CQI認證內容本學會相關班次課程內容大綱 量測儀器檢校實務與管理
1.儀器設備之品保作業、校正追溯體系及校正標準之建立。
2.儀器設備管理分類。
3.量測設備校驗管理校正與追溯、教育訓練。
4.量測的定義。
5.游標卡尺介紹、保養與維護、校正。
6.分厘卡介紹、保養與維護、校正。
7.塊規介紹、使用注意事項、檢校介紹。
8.量錶分類、原理、檢校介紹、使用注意事項。
9.實務研討。

## Slide 68: 品質技術師課程
壹、基本統計
一、概述： 1.資料的種類 2.群體與樣本 3.資料的蒐集 4.表、圖的功用
5.品質管制與統計方法
二、直方圖： 1.直方圖之意義與目的 2.次數分配 3.直方圖的運用
三、基本統計量數： 1.統計量數 2.不分組資料統計量數
3.已分組資料統計量數 4.經驗法則與柴比雪夫定理
四、機率簡述 1.機率的定義與定理 2.條件機率與獨立事件 3.貝氏機率
五、隨機變數與機率分配 1.隨機變數與機率分配 2.期望值與其性質
3.變異數與其性質
六、重要機率分配 1.超幾何分配 2.二項分配 3.卜瓦松分配 4.常態分配
七、統計量分配 1.之分配 2.S分配 3.分配 4.R分配

## Slide 69: 品質技術師課程
貳、管制圖與製程管制
一、緒言 1.管制圖的基本認識、歷史 2.規格界限 3.管制圖之用途
二、管制圖的原理 1.品質變異原因及比較 2.管制界限的構成與兩種錯誤之關係
3.群體與樣本之關係 4.管制界限之選擇
三、管制圖之種類
1.屬於計量值管制圖者：、、、管制圖
2.屬於計數值管制圖者：、、、管制圖
四、管制圖之繪製法 1.管制圖的繪製原則及流程 2.管制圖的繪製方法
五、管制圖之判讀法 1.不穩定型態檢定方法 2.連串理論
六、管制圖之應用法 1.管制項目及標準的決定 2.異常原因分析檢討
七、規格與公差 1.規格之訂定 2.公差問題之討論 3.製造過程中公差之決定
八、製程管制 1.製程管制之意義與目的 2.作業之階段、分組、及人員責任劃分
3.常用之品管技巧 4.製程管制需用之書面資料 5.製品品質異常處理
6.製程能力分析與分及基準 7.製程能力研究與評價方法 、、、、

## Slide 70: 品質技術師課程
參、品質七手法：
直方圖、特性要因圖、檢核表、層別法、散佈圖.等之介紹與應用
肆、檢驗與測試
量測基本概述（含量測誤差與不確定度）、檢驗標準與追溯、品質檢驗與文件、工廠產品檢驗做法、檢驗結果與處置、檢驗組織與管理。
伍、產品安全：
產品損害事故、危險種類、製造人責任如何避免發生產品安全事件

## Slide 71: 品質技術師課程
陸、抽樣檢驗
一、抽樣檢驗基本概念
二、計數值抽樣檢驗計畫
1.規準型抽樣檢驗計畫
2.選別型抽樣檢驗計畫
3.調整型抽樣檢驗計畫 (CNS 2779-1)
三、計量值抽樣檢驗計畫
1.計量值抽樣計畫之優缺點
2.規準型抽樣計畫、
3.調整型抽樣計畫(CNS 9445-1)
四、MIL-STD-1916標準之應用
五、計量值抽樣檢驗與計數值抽樣檢驗之比較
六、抽樣檢驗之實施與抽樣技術

## Slide 72: 品質技術師課程
柒、品質小組活動（品管圈）與提案改善
品質小組觀念及啟發、品質小組之誕生與發展、品質小組活動之目的
、品質小組之組織與推動、品質小組活動成果之評價與表揚
捌、品管組織
組織的目的與原則；品質部門之機能、責任、結構；品質組織實例
玖、品質標準化
1.標準化之意義及分類：按照標準的型態分類、按照標準的執行分類、
依實施的對象分類 。
2.標準化之推行程序：推行標準之應用條件、標準之訂定原則與辦法、
標準化推行程序。

## Slide 73
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ技術數學 基礎商用數學、基本代數、基本幾何、基本三角學、量測系統、數值轉換。 | Δ提供對數學元素的理解 •了解數據類型和檢查 •識別可變數據的單位 •基本統計和代數 | Δ技術數學 基礎數學、代數、基本幾何學、角度和三角學、測量系統和轉換 | 
CQI訓練內容比較表

## Slide 74
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ計量 一般量具和測試儀器、特殊量測儀具和應用、量測儀具的選擇／處理和使用、平台工具和技術、特殊檢驗設備、校正 、測量系統分析。 | Δ知道如何有效地使用正確的測量設備進行測量、 •基本校準知識 •了解準確度和精密度之間的區別，並能夠選擇合適的測量工具和技術 •了解可追溯性（產品、材料和校準） | Δ計量 通用和特殊量具、量具選擇和處理、專業檢測設備 Δ校正 校準系統、標準和設備可追溯性、校準環境、測量特性和術語、R&R 研究 | 校正（準）系統
CQI訓練內容比較表

## Slide 75
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ檢驗與測試 藍圖，繪圖，幾何尺寸和容差（GD＆T）、抽樣、檢驗計劃和程序、測試方法、測試設備軟件 。 | Δ根據國際標準提供對教學和計劃要素的理解 •制定有效的檢查指導、檢驗計劃、檢驗檢查表/表格 Δ根據國際標準提供對幾何尺寸和公差元素的理解 •能閱讀和解釋藍圖（繪圖）並了解關鍵、主要和次要特徵的定義 •提高ASME Y14.5M知識，GD&T工作知識，了解x、y、z坐標系 Δ提供對抽樣要素的理解（能夠使用檢驗計劃工具並進行產品審核； 確定批次的樣本量； 拉隨機樣本。） Δ了解品質管制的要素：包括：判斷檢查、信息檢查（包括自我和連續） 、源頭檢驗、錯誤改正 | Δ藍圖閱讀（藍圖組件、GD&T 術語） Δ抽樣（特徵、抽樣計劃） Δ檢驗與測試（計劃和程序、測試方法） | Δ檢驗/檢驗活動的類型 Δ抽樣方案介紹 Δ圖表的構建/應用 Δ機械（藍圖閱讀、檢查用手動工、精密檢測設備、夾具、機械類型） Δ電子/電氣 •電子符號：原理圖和佈局圖 •電子元件：類型、規格和標識 •手動工具測量和測試 •示波器 •PCB檢測
CQI訓練內容比較表

## Slide 76
美國品質協會 | 馬來西亞 Accredited by IRQAO | 美國德州 聖哈辛托學院 | 新加坡品質學院
Δ品質保證 基本統計和應用 、統計製程管制（SPC） 、品質改進、品質稽核、品質工具和技術、解決問題的工具和持續改進技術、資源。 | Δ提供以下方面的理解和技能： •了解基本的品質術語、定義和概念 •了解客戶需求的KANO模型，將 KANO 模型轉換為 3F（形式、擬合和功能） Δ提供以下的理解和技能： •了解基本品質保證和品質控制定義、QAQC 是如何演變 •認識 3 位品質大師（戴明、朱蘭、克羅斯比）的哲學 Δ提供對以下方面的理解和技能：開發 CTQ、識別不合格品（缺陷）、了解缺陷影響、了解缺陷的原因 Δ提供對基於國際標準的測量系統分析要素的理解 •能夠識別/識別檢查錯誤並啟動解決方案 •變量GRR的方法 •屬性GRR的方法 Δ根據國際標準提供對分析和呈現要素的理解（分析和數據呈現） Δ根據國際標準提供對統計過程控制要素的理解 •監控產品/過程穩定性 •理解能力概念 | Δ統計應用（基本統計、統計過程控制） Δ品質改進（品質概念、產品與流程、品質稽核、品質工具和技術） | Δ品質簡介 Δ品質控制工具和技術